| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min-iQ BT, elektronisches, druckunabhäniges Regelventil mit integrierter Ultraschall-Messeinheit zur exakten Einstellung und Regelung von zwei unterschiedlichen Wassermengen (z.B. Heizung/Kälte). Die Regelung erfolgt druckunabhängig über permanente Durchflussmengen-Überwachung, ohne Mindestdifferenzdruck über nur eine bewegliche Komponente. Intelligente integrierte Spülfunktion durch vollständiges Öffnen und Ausschalten der druckunabhängigen Regelfunktion. Einstellung und Auslesen sämtlicher Parameter wie z.B. Soll- und Ist-Wassermengen, Spülfunktion, Bus-Adressierung, ansehende Regelsignale, usw. über Bluetooth mit Smartphone (Android + IOS), Modbus und BACnet MS/TP. Die große Bluetooth Reichweite ermöglicht Einstellung durch Decken, Roste und von außerhalb des Raumes. LEDs zeigen den Status der Stromversorgung und Kommunikation optisch an. Gehäuse und wasserführende Teile aus Rotguss, Messstrecke aus hochwertigem Messing, Dichtungen aus EPDM. PN 16, Temperatur 5°C - 90°C, IP 5, , RS 485. . Fabrikat: Gampper Ausführung: Min-iQ Nennweite: DN15 Anschlussart: ISO228 flachdichtend Max. Druckdifferenz 0..150kPa Einstellbereich: 3 l/h – 2.400 l/h Kvs Wert: 2,4 Druckstufe: PN16 (16bar) Medium: Wasser ohne Glykol Temperatur Wasser: +2°C..+100°C Einstellung Kennlinie: Elektronisch, (linear/gleichprozentig) Einstellung Durchfluss: Elektronisch Leckrate: Dicht schließend nach EN1349, VI G1 Nennspannung: AC 24V (+/10%),50Hz DC 24V (+/10%) Betrieb: 3W nominal, 9W Einschalt Pegel Dimensionierung: 9 VA Sensorik: Durchfluss: Ultraschall Regelsystem Durchfluss: Druckunabhängig ohne Mindest- differenzdruck Durchflussmessung: permanent Kommunikation: RS 485, Modbus/RTU, BACnet/MSTP Bluetooth 4.0 Eingangssignal Y1: 0-10V DC Durchflussfeedbacksignal X1: 0-10V aktueller Durchfluss Min-iQ Plus BT, elektronisches, druckunabhäniges Regelventil mit integrierter Ultraschall-Messeinheit zur exakten Einstellung und Regelung von zwei unterschiedlichen Wassermengen (z.B. Heizung/Kälte). Die Regelung erfolgt druckunabhängig über permanente Durchflussmengen-Überwachung, ohne Mindestdifferenzdruck über nur eine bewegliche Komponente. Intelligente integrierte Spülfunktion durch vollständiges Öffnen und Ausschalten der druckunabhängigen Regelfunktion. Einstellung und Auslesen sämtlicher Parameter wie z.B. Soll- und Ist-Wassermengen, Spülfunktion, Bus-Adressierung, ansehende Regelsignale, usw. über Bluetooth mit Smartphone (Android + IOS), Modbus und BACnet MS/TP. Die große Bluetooth Reichweite ermöglicht Einstellung durch Decken, Roste und von außerhalb des Raumes. LEDs zeigen den Status der Stromversorgung und Kommunikation optisch an. Gehäuse und wasserführende Teile aus Rotguss, Messstrecke aus hochwertigem Messing, Dichtungen aus EPDM. PN 16, Temperatur 5°C - 90°C, IP 5, , RS 485. . Fabrikat: Gampper Ausführung: Min-iQ BT Nennweite: DN15 Anschlussart: ISO228 flachdichtend Max. Druckdifferenz 0..150kPa Einstellbereich: 3 l/h – 2.400 l/h Kvs Wert: 2,4 Druckstufe: PN16 (16bar) Medium : Wasser ohne Glykol Temperatur Wasser: +2°C..+100°C Einstellung Kennlinie: Elektronisch(linear/gleichprozentig), Einstellung Durchfluss: Elektronisch Leckrate: Dicht schließend nach EN1349, VI G1 Nennspannung: AC 24V Volt( +/-10%), 50Hz Betrieb: 3W nominal, 9W Einschalt Pegel Dimensionierung: 9 VA Sensorik: Durchfluss: Ultraschall Regelsystem Durchfluss: Druckunabhängig ohne Mindest- differenzdruck Durchflussmessung: permanent Kommunikation: RS 485, Modbus/RTU, BACnet/MSTP Bluetooth 4.0 Eingangssignal Y1: 0-10V DC Durchflussfeedbacksignal X1: 0-10V aktueller Durchfluss Min-iQ, RT elektronisches, druckunabhäniges Regelventil mit integrierter Ultraschall-Messeinheit zur exakten Einstellung und Regelung von zwei unterschiedlichen Wassermengen (z.B. Heizung/Kälte) Leitersystemen und integrierter Raumtemperatur-Regelung und 3 digitalen Eingängen. Die Regelung erfolgt druckunabhängig über permanente Durchflussmengen-Überwachung, ohne Mindestdifferenzdruck über nur eine bewegliche Komponente. Intelligente integrierte Spülfunktion durch vollständiges Öffnen und Ausschalten der druckunabhängigen Regelfunktion. Einstellung und Auslesen sämtlicher Parameter wie z.B. Soll- und Ist-Wassermengen, Spülfunktion, Bus-Adressierung, ansehende Regelsignale, usw. über Bluetooth mit Smartphone (Android + IOS), Modbus und BACnet MS/TP. Die große Bluetooth Reichweite ermöglicht Einstellung durch Decken, Roste und von außerhalb des Raumes. LEDs zeigen den Status der Stromversorgung und Kommunikation optisch an. Gehäuse und wasserführende Teile aus Rotguss, Messstrecke aus hochwertigem Messing, Dichtungen aus EPDM. PN 16, Temperatur 5°C - 90°C, IP 5, RS 485. Fabrikat: Gampper Ausführung: Min-iQ BT RT Nennweite: DN15 Anschlussart: ISO228 flachdichtend Max. Druckdifferenz 0..150kPa Einstellbereich: 3 l/h – 2.400 l/h Kvs Wert: 2,4 Druckstufe: PN16 (16bar) Medium : Wasser ohne Glykol Temperatur Wasser: +2°C..+100°C Einstellung Kennlinie: Elektronisch (linear/gleichprozentig), Einstellung Durchfluss: Elektronisch Leckrate: Dicht schließend nach EN1349, VI G1 Nennspannung: AC 24V Volt( +/-10%), 50Hz Betrieb: 3W nominal, 9W Einschalt Pegel Dimensionierung: 9 VA Sensorik: Durchfluss: Ultraschall Temperatur: T1, T2 Regelsystem Durchfluss: Druckunabhängig ohne Mindest- differenzdruck Durchflussmessung: permanent Kommunikation: RS 485, Modbus/RTU, BACnet/MSTP Bluetooth 4.0 Eingangssignal Y1: 0-10V DC Eingangsignal Di1: Digitaler Eingang Di1 z. B Taupunktwächter Eingangsignal Di2: Digitaler Eingang Di2 z. B Fensterkontakt Eingangsignal Di3: Digitaler Eingang Di3 z. B Präsenzschalter Durchflussfeedbacksignal X1: 0-10V aktueller Durchfluss Raumbediengerät für Baureihe Min-iQ BT RT StandardControl iQ p Raumbediengerät zur Ansteuerung der Raumregelfunktion von elektronischem druckunabhängigem Regelventil Min-iQ RT. Einstellung über Potentiometer. Der Anschluss und erfolgt direkt auf das Regelventil. Kein Anschluss einer separaten Stromversorgung. Typ : SC-iQ p Ansteuerung: Passiv Temperaturfühler: PT 1000 Klasse B Regelsignal: Split Range mit Tot-Zone Sollwertverschiebung: +/- 5K Farbe: Weiß Material: Kunststoff Ausführung : Aufputz Montage |  |  |