| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 451, Kugelhahn aus Messing PN 16, mit Entleerung und beidseitigem Innengewinde, mit vollem Durchgang. Fabrikat: Gampper-Armaturen Typ: 451 Ausführung: mit Flügelgriff Dimensionen: DN 15 – DN 25 Ausführung: mit Hebel Dimensionen: DN 32 – DN 50 |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 450, Kugelhahn aus Messing PN 16, mit beidseitigem Innengewinde, mit rotem Hebel mit vollem Durchgang. Fabrikat: Gampper-Armaturen Typ: 450 Ausführung: mit Flügelgriff Dimensionen: DN 15 – DN 25 Ausführung: mit Hebel Dimensionen: DN 32 – DN 80 |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 450, Kugelhahn aus Messing PN 16, mit beidseitigem Innengewinde, mit verlängertem Kunststoffgriff, mit vollem Durchgang. Fabrikat: Gampper-Armaturen Typ: 450 ISO-T Dimensionen: DN 15 – DN 50 |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ReKu-2, 2-Wege-Regelkugelhahn zum Regeln eines Verbrauchers in Heizungs- und Kältenetzen. Einstellbar über KVS-Disks mit gleichprozentiger Regelkennlinie. Gehäuse in Muffen Ausführung aus hochwertigem Messing, PN 40,Temperatur -5 C° bis + 120 C°, Anschluss für Motorantrieb über Isoflansch. Leckrate 0,01 % vom KVS Wert. Fabrikat: Gampper-Armaturen Typ: ReKu2 Ausführung: Gewinde Dimension: DN 15 Kvs-Wert: 1,6 Dimension: DN 15 Kvs-Wert: 2,5 Dimension: DN 15 Kvs-Wert: 4,0 Dimension: DN 15 Kvs-Wert: 6,3 Dimension: DN 15 Kvs-Wert: 10,0 Dimension: DN 20 Kvs-Wert: 4,0 Dimension: DN 20 Kvs-Wert: 6,3 Dimension: DN 20 Kvs-Wert: 10,0 Dimension: DN 25 Kvs-Wert: 10,0 Dimension: DN 25 Kvs-Wert: 16,0 Dimension: DN 32 Kvs-Wert: 16,0 Dimension: DN 32 Kvs-Wert: 25,0 Dimension: DN 40 Kvs-Wert: 25,0 Dimension: DN 40 Kvs-Wert: 40,0 Dimension: DN 50 Kvs-Wert: 40,0 Dimension: DN 50 Kvs-Wert: 63,0 |  |  |

| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RotaPulse, elektromotorischer, mikroprozessorgeregelter Drehantrieb, abgestimmt auf Reku -2/ Reku 3 6-Wege-Kugelhahn,Stellkraft 5 Nm, wählbarer Drehsinn, mit Handverstellung. Kabellänge 1m. Fabrikat: Gampper-Armaturen Typ: RotaPulse Ausführung: Stetiger Antrieb, 24V AC/DC 0-10V Stellkraft: 5 Nm (DN 15 - DN 20) Stellkraft: 16 Nm (DN 25 - DN 80) Ausführung: 2/3-Punkt Antrieb, 24V AC/DC Stellkraft: 5 Nm (DN 15 - DN 20) Stellkraft: 16 Nm (DN 25 - DN 80) Ausführung: 2/3-Punkt Antrieb, 24V AC/DC mit Hilfsschalter Stellkraft: 5 Nm (DN 15 - DN 20) Stellkraft: 16 Nm (DN 25 - DN 80) Ausführung: 230V AC Stellkraft: 5 Nm (DN 15 - DN 20) Stellkraft: 16 Nm (DN 25 - DN 80) Ausführung: 230V AC mit Hilfsschalter Stellkraft: 5 Nm (DN 15 - DN 20) Stellkraft: 16 Nm (DN 25 - DN 80) |  |  |